## Digital I/O
digitalRead()
Descripción: Lectura DIGITAL de puertos
Valores de entrada esperados: HIGH o LOW.
Sintaxis: digitalRead(pin)
Puertos: Digitales 0,1,2,3,..,13 (para Arduino UNO)
digitalWrite()
Descripción: Escritura DIGITAL de puertos
Valores de salida: HIGH o LOW (5V en Arduino Uno (3.3V otros) como HIGH o 0V (GND)
como LOW).
Sintaxis: digitalWrite(pin, valor)
Puertos: Digitales 0,1,2,3,..,13 (para Arduino UNO)

pinMode()
Descripción: Configura el pin especificado como entrada o salida (INPUT / OUTPUT)
Modos: INPUT, OUTPUT, o INPUT_PULLUP
Sintaxis: digitalWrite(pin, modo)
Puertos: Digitales 0,1,2,3,..,13 (para Arduino UNO)
Analógicos A0,A1,A2, A3, A4, A5 (para Arduino UNO)
MODO: INPUT_PULLUP. Adicionalmente el modo INPUT deshabilita las resistencias
pullups internas.
Descripción: Se puede acceder a la configuración de la resistencia pullup interna de la placa
Arduino
Sintaxis: pinMode(pin, INPUT_PULLUP).
El uso de pinMode no es obligatorio en analogWrite() y analogRead()
Analog I/O
analogRead()
Descripción: Lectura ANALOGICA de puertos
Valores de entrada esperados: mediante Converso Analógico Digital o ADC de 10-bit - 0 a 1024
de 0V (0-GND) a de 5V (1023) en Arduino Uno (3.3V otras placas).
Sintaxis: analogRead(pin)
Puertos: A0,A1,A2, A3, A4, A5 (para Arduino UNO)
analogWrite()
Descripción: Escritura ANALOGICA de puertos
Valores de salida: Mediante PWM escribe valores entre 0 (LOW) y 5v- 255 (HIGH)
variando el tiempo de cada estado, simulando una escala de valores entre 0 y 5volt.
Se generan ondas cuadradas con ciclos donde el valor es la diferencia entre el tiempo
en estado alto y el estado Bajo
La frequencia de la señal del es aproximadamente de 490 Hz.
(Los pins 5 and 6 para Arduino UNO llegan a aproximadamente 980 Hz.).
Sintaxis: analogWrite(pin, valor)
valores: Entre 255 -HIGH (5V en Arduino Uno -3.3V otros) y 0 - 0V (GND) como LOW).
Usar variables tipo: int
Puertos: Digitales con PWM 3,5,6,9,10,11 (para Arduino UNO - ATmega168 o ATmega328P)
Digitales con PWM 2 - 13 y 44 - 46 (para Arduino Mega)
Digitales con PWM 2 - 13 (para Arduino DUE)
Digitales con PWM 9, 10, 11 (para Arduino mas viejos - ATmega8)
analogReference()
Descripción: Configura el valor de referencia para convertirlos a digitales
Jamas use valores inferiores a 0V o mayores a 5V para referenciar voltajes externos
Sintaxis: analogReference(tipo)

I/O	Digital	Analog
Write – Output (Salida)	Voltaje: 0 o 5 V / Valores Lógico: 0 o 1 / Estado: Low o High	Voltaje: 0 a 5 V / Valores Analógicos: 0 o 1023 10 bits) / PWM~( pulse-width modulation)
Read – Input (Entrada)	Voltaje: 0 o 5 V / Valores Lógico: 0 o 1 / Estado: Low o High	Voltaje: 0 a 5 V / Valores Analógicos: 0 o 255 (8 bits) / ADC (Analógico to Digital Conversor)

PWM significa modulación por ancho de pulso y es una técnica para transferir información o energía a un dispositivo con una señal cuadrada.

Manejo de tiempos
(1 segundo = 1000 milisegundos o 1000000 microsegundos)
delay()
Description: Pausa en el bucle de trabajo (en Milisegundos)
Sintaxis : delay(1000) = 1 segundo
Usar variables tipo: long
delayMicroseconds()
Description: Pausa en el bucle de trabajo (en Microsegundos)
Sintaxis : delayMicroseconds(1000) = 1 Milisegundos 0.001 segundo
Valor maximo 16383.
Usar variables tipo: long
micros()
Description: Regresa el tiempo de trabajo cargado de la placa en en Microsegundos.
Reinicia aprox a los 70 minutos volviendo a 0 cero
Sintaxis : time = micros()
Usar variables tipo: unsigned long para la variable de recolección "time"
millis()
Descripción: Regresa el tiempo de trabajo cargado de la placa en en Milisegundos.
Reinicia aprox a los 50 dias volviendo a 0 cero
Sintaxis : time = millis()
Usar variables tipo: unsigned long para la variable de recolección "time"

Communicación
Serial
USB (Universal Serial Bus)
   begin(velocidad) Inicia la transferencia serial a la velocidad establecida (en Bauidos -bit/segundos)
serial.begin(9600)
    end() Finaliza la transferencia serial atravez de RX y TX
serial.end()
    read() Lee el dato recibido por el puerto serial
serial.read()
    available() devuelve el numero de bytes leídos en el puerto serial
Serial.available()
    print() Escribe, envia o imprime datos en el puerto serial en varios formato.
Serial.print(“Envio de datos segidos”)
    Println() Igual que print en una linea nueva o Retorno de carro (, \r ,ASCII(13) o ASCII(10) , \n)
Serial.println(“Envio de datos renglo abajo”)
    write() Escribe, envia o imprime datos en el puerto serial en varios formato	BINARIO( bytes o series de bytes)
Serial.write(45); // enviá un byte con el valor 45
Ej:
void setup()
{
Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {} //Para las placas con USB nativo se debe esperar la conexión del puerto
}
void loop()
{
if (Serial.available() > 0)
{
Datos_de_entrada = Serial.read();
Serial.print("datos recibidos: ");
Serial.println(Datos_de_entrada, DEC);
}
}
RF Radio Frecuencia
módulos RF 433MHz [emisor (FS1000A) y el receptor (XY-MK-5V)]
La comunicación es simplex (canal único y unidireccional) y tienen baja velocidad 2400bps(ideal). Se realiza, básicamente, por modulación ASK (amplitude shift keying). No disponen de filtro ni ID por hardware, por lo que si queremos una comunicación robusta tendremos que implementarlo por software
NRF24L01 transceptor RF (transmisor + receptor) a una frecuencia entre 2.4GHz a 2.5GHz, tiene una velocidad de 250 Kbps, 1Mbps, y 2 Mbps y permite la conexión simultánea con hasta 6 dispositivos.

BlueTooth
Modulos [HC-05 I/O, HC-06 solo recibe] Los Portátiles, Tablets, Smartphones, etc llevan integrado Bluetooth y su uso es independiente del sistema operativo (Windows, Linux, Mac o Android). Haciendo este el mejor método de comunicación inalámbrica

Nota 1. Este elemento NO DEBE CONECTARSE MIENTRAS SE ESTABLECE COMUNICACIÓN ENTRE EL PC Y ARDUINO
Nota 2. funciona a 3,3 V ¡no alimentarlo con 5 voltios!
Ethernet WiFi
Módulo Wifi ESP8266EX @ 80 MHz 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Nota 1. funciona a 3,3 V ¡no alimentarlo con 5 voltios!
Necesita la conversión de nivel para comunicarse con un microcontrolador 5V como la mayoría de los Arduinos
SD
Wire: This library allows you to communicate with I2C / TWI devices. On the Arduino boards with the R3 layout (1.0 pinout), the SDA (data line) and SCL (clock line) are on the pin headers close to the AREF pin.

#include <Wire.h>

void setup()
{
 Wire.begin(); // join i2c bus (address optional for master)
}
byte val = 0;

void loop()
{
 Wire.beginTransmission(44); // transmit to device #44 (0x2c)
 // device address is specified in datasheet
 Wire.write(byte(0x00)); // sends instruction byte
 Wire.write(val); // sends potentiometer value byte
 Wire.endTransmission(); // stop transmitting

 val++; // increment value
 if (val == 64)
{ // if reached 64th position (max)
  val = 0; // start over from lowest value
}
 delay(500);
}

Stream: Stream es la clase base para secuencias basadas en caracteres y binarios.
Stream define las funciones de lectura en Arduino. Al utilizar cualquier funcionalidad básica que utiliza un read () o método similar, se puede suponer con seguridad que se llama a la clase Stream.
Random Numbers
random()
Descripción: Regresa un numero pseudo-random (al azar)
Sintaxis :
valor = random ( Valor Maximo)
valor = random (Valor Minimo, Valor Maximo)
Usar variables tipo: unsigned long para la variable de recolección “valor”
randomSeed()
Descripción: Inicia un generador de números pseudo-random (al azar)
Iniciando la lista de números random en un punto arbitrario con un ingreso fairly random, sobre analogRead() de un pin desconectado
Reinicia aprox a los 50 dias volviendo a 0 cero
Sintaxis : randomSeed(analogRead(0)); // 0 es un pin desconectado
seed - número a inicializar la lista pseudo-random (unsigned long)
Math / abs() / constrain() / map() / max() / min() / pow() / sq() / sqrt()	Characters / isAlpha() / isAlphaNumeric() / isAscii() / isControl() / isDigit() / isGraph() / isHexadecimalDigit() / isLowerCase() / isPrintable() / isPunct() / isSpace() / isUpperCase() / isWhitespace()	Bits and Bytes / bit() / bitClear() / bitRead() / bitSet() / bitWrite() / highByte() / lowByte()	Advanced I/O / noTone() / pulseIn() / pulseInLong() / shiftIn() / shiftOut() / tone()
Trigonometry / cos() / sin() / tan()	External Interrupts / attachInterrupt() / detachInterrupt()	Interrupts / interrupts() / noInterrupts()	USB / Keyboard / Mouse

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/tone/

Variables y Constantes / Arduino data types and constants. / byte() / char() / float() / int() / long() / word() / Data Types / String() / array / bool / boolean / byte / char / double / float / int / long / short / size_t / string / unsigned char / unsigned int / unsigned long / void / word	Estructuras de control / break / continue / do...while / else / for / goto / if / return / switch...case / while

Sintaxis Adicionale / #define (define) / #include (include) / /* */ (block comment) / // (single line comment) / ; (semicolon) / {} (curly braces)	Operadores / Aritméticos / % (remainder) / * (multiplication) / + (addition) / - (subtraction) / / (division) / = (assignment operator)	Operadores / Comparadores / != (not equal to) / < (less than) / <= (less than or equal to) / == (equal to) / > (greater than) / >= (greater than or equal to)
Operadores Booleanos / ! (logical not) / && (logical and) / || (logical or)	Operadores / *= (compound multiplication) / ++ (increment) / += (compound addition) / -- (decrement) / -= (compound subtraction) / /= (compound division)	Compuestos / ^= (compound bitwise xor) / |= (compound bitwise or) / %= (compound remainder) / &= (compound bitwise and)